Департамент образования Ярославской области

государственное профессиональное образовательное

учреждение Ярославской  области

Рыбинский транспортно-технологический колледж

Контрольно-оценочные средства  по учебной дисциплине

«Техническая механика с основами технических измерений»

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

для профессии технического профиля

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства

на базе основного общего образования

Назначение:

Контрольно-оценочные средства (КОС) разработаны в соответствии с требованиями основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) и Федерального государственного стандарта по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства  программы учебной дисциплины ОП.03. Техническая механика с основами технических измерений.

Контрольно-оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений студентов, освоивших программу учебной дисциплины Техническая механика с основами технических измерений по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- читать кинематические схемы;

- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений деталей и сборочных единиц;

- производить расчет прочности несложных деталей и узлов;

- подсчитывать передаточное число;

- пользоваться контрольно-измерительными приборами и инструментами;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические характеристики;

- типы кинематических пар;

- характер  соединения деталей и сборочных единиц;

- принцип взаимозаменяемости;

- основные сборочные единицы и детали;

- типы соединений деталей и машин;

- виды движений  и преобразующие движения механизмы;

- виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обозначения на схемах;

- передаточное отношение и число;

- требования к допускам и посадкам;

- принципы технических измерений;

- общие сведения о средствах измерения и их классификацию.

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачёт.

1. Формы контроля и оценивания элементов учебной дисциплины

| Учебная дисциплина | Форма контроля и оценивания |
| --- | --- |
|  | Промежуточная аттестация | Текущий контроль |
| ОП. .03. Техническая механика с основами технических измерений. | - | Дифференцированный зачёт |

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний:

| Результаты обучения (освоения умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умения: |  |
| - читать кинематические схемы; | Оценка отчета о выполнении практической работы. Анализ самооценки самостоятельной работы. |
| - проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений деталей и сборочных единиц; | Оценка отчета о выполнении практической работы. |
| - производить расчет прочности несложных деталей и узлов; | Оценка отчета о выполнении практической работы. |
| - подсчитывать передаточное число; | Оценка отчета о выполнении практической работы. |
| - пользоваться контрольно-измерительными приборами и инструментами | Оценка отчета о выполнении лабораторной работы. Анализ самооценки самостоятельной работы. |
| Знания: |  |
| - виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические характеристики; | Контрольная работа. |
| - типы кинематических пар | Контрольная работа. |
| - характер соединения деталей и сборочных единиц; | Контрольная работа. |
| - принцип взаимозаменяемости; | Контрольная работа. |
| - основные сборочные единицы и детали; | Контрольная работа. |
| - типы соединений деталей и машин; | Контрольная работа. |
| - виды движений и преобразующие движения механизмы; | Контрольная работа. |
| - виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обозначения на схемах; | Контрольная работа. |
| - передаточное отношение и число | Контрольная работа. |
| - требования к допускам и посадкам | Контрольная работа. |
| принципы технических измерений | Контрольная работа. |
| общие сведения о средствах измерения и их классификацию | Контрольная работа. |

Инструкция

Внимательно прочитайте задание. Время выполнения задания –  45 минут.

Задание 1 решить тесты: вопросы 1-12

Отметьте верные ответы знаком «+», неверные знаком «-»

- Детали машин – это

- составные части машин и механизмов, каждая из которых изготовлена с применением сборки;

- составные части машин и механизмов, каждая из которых изготовлена без применением сборки;

- внутреннее устройство машин, приводящее ее в действие.

- К деталям вращательного движения относятся:

- ось;

- пружина;

- рессора;

- вал;

- резьба.

- К основным критериям работоспособности машин относят:

- паропроницаемость;

- пористость;

- прочность;

- влагоотдача;

- износостойкость.

- Разъемные соединения – это

- соединения не допускающие относительного перемещения деталей машин;

- соединения, которые можно неоднократно собирать и разбирать;

- соединения, основанные на использовании сил молекулярного сцепления и получаемые путем местного нагрева изделий.

- К неразъемным соединениям относят:

- резьбовое;

- паяное;

- клиновое;

- сварное;

- шпоночное.

- Подшипники качения – это

- опоры вращающихся деталей, работающие в условиях относительного скольжения поверхности цапфы по поверхности подшипника, разделенных слоем смазки;

- опоры скольжения вертикально расположенных валов;

- опоры вращающихся деталей, использующие элементы качения и работающие на основе трения качения.

- Муфты бывают:

- нерасцепляемые;

- долговечные;

- автоматические;

- радиальные;

- упорные.

- Стыковое соединение свариваемых деталей показано на рисунке:
(a) (b) (c)  (d)  (e)

- Передача, осуществляемая посредством шкивов, закрепленных на валах и надетых  эти шкивы одного либо нескольких клиновых ремней называется:

- цепная;

- фрикционная;

- червячная;

- ременная;

- зубчатая.

- Опора скольжения вертикально расположенных валов называется:

- цапфа;

- подпятник;

- подшипник.

- КШМ – это

- кривошипно-штурмовой механизм;

- кривошипно-шатунный материал;

- кулисно-шиповой материал;

- кривошипно-шиповой механизм;

- кривошипно-шатунный механизм.

- Укажите, какие измерительные средства называются универсальными:

- средства, которыми проводится контроль любых размеров;

- средства, которыми проводится контроль только определенных размеров.

Задание 2

Ответьте на вопросы

- Чем отличается червячное колесо от цилиндрического прямозубого?

- Перечислите виды сварных соединений.

- Что называется средствами измерения?

Инструкция

Внимательно прочитайте задание. Время выполнения задания –  45 минут.

Задание 1 решить тесты: вопросы 1-12

Отметьте верные ответы знаком «+», неверные знаком «-»

- Механизм  – это

- тело, образующее кинематическую пару;

- внутреннее устройство машин, приводящее ее в действие;

- внешнее устройство машин, приводящее ее в действие.

- К корпусным относятся:

- станина;

- вал;

- клин;

- рама;

- ось.

- К основным критериям работоспособности машин относят:

- работоспособность;

- виброустойчивость;

- мягкость;

- влажность;

- огнестойкость.

- Неразъемные соединения – это

- соединения не допускающие относительного перемещения деталей машин;

- многоразмерные соединения, деталей предназначенные для передачи вращательного движения

- соединения, основанные на использовании сил молекулярного сцепления и получаемые путем местного нагрева изделий.

- К разъемным соединениям относят:

- заклепочное;

- резьбовое;

- сварное;

- клеевое;

- шлицевое.

- Подшипники скольжения – это

- опоры вращающихся деталей, работающие в условиях относительного скольжения поверхности цапфы по поверхности подшипника, разделенных слоем смазки;

- опоры скольжения вертикально расположенных валов;

- опоры вращающихся деталей, использующие элементы качения и работающие на основе трения качения.

- Муфты бывают:

- машиностроительные;

- сцепляемые;

- самодействующие;

- зубчатые;

- безотказные.

- Соединение свариваемых деталей внахлестку показано на рисунке:
(a)(б) (с)  (d)  (e)

- Передача, в которой движение от ведущего тела к ведомому передается силами трения  называется:

- цепная;

- ременная;

- фрикционная;

- зубчатая;

- червячная.

- Опорная часть оси или вала называется:

- цапфа;

- подпятник;

- подшипник.

- ККМ – это

- корпусно-кривошипная машина;

- клепочно-конструктивный материал;

- кривошипно-кулисная машина;

- кривошипно-кулисный механизм;

- корпусно-кривошипный механизм.

- Укажите, как называется часть микрометра, позволяющая плавно подводить микровинт к детали при измерении:

- трещотка;

- барабан.

Задание 2

Ответьте на вопросы

- Чем отличается пружина от рессоры?

- Перечислите виды штангенинструментов.

- Что называется модулем зубчатого колеса?

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

IIIа. УСЛОВИЯ

Количество вариантов -2

Задания для экзаменующегося

Вариант -1

Тестовые задания: В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7, В8, В9,В10, В11, В12;

Задание: В 13, В14, В15 – Ответить на вопросы

Вариант -2

Тестовые задания: В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7, В8, В9,В10, В11, В12;

Задание: В 13, В14, В15 – Ответить на вопросы

Время выполнения задания -  45 минут.

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Выполнение задания:

рациональное распределение времени на выполнение задания (обязательно наличие следующих этапов выполнения задания: ознакомление с заданием и планирование работы;  получение информации; подготовка продукта; рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта перед сдачей).

Тестовые задания: В1-В12.

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ

| Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- |
| 1 | b | 7 | а с | 1 | b | 7 | b с |
| 2 | a d | 8 | с,е | 2 | a d | 8 | а |
| 3 | с е | 9 | d | 3 | а b | 9 | с |
| 4 | b | 10 | b | 4 | а | 10 | а |
| 5 | b d | 11 | е | 5 | b е | 11 | d |
| 6 | с | 12 | а | 6 | а | 12 | а |

Задание 2: В13-В15

Вариант 1

- У червячного колеса начальный контакт происходит не в точке, а по линии.

- Стыковое, нахлесточное, угловое, тавровое.

- Техническое средство, предназначенное, для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и хранящее единицу физической величины, размер которой принимают неизменным в течении известного интервала времени.

Вариант 2

- Пружина не воспринимает поперечный изгиб.

- Штангенциркуль, штангенглубиномер, штангенрейсмас.

- Величина, пропорциональная шагу р по делительному цилиндру.

Оценка индивидуальных образовательных достижений  производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |
| --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 75 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 52 ÷ 74 | 3 | удовлетворительно |
| менее 52 | 2 | не удовлетворительно |

Итогом зачёта  является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен».